15.03.2012, Информационное агентство Байкал Медиа Консалтинг

http://baikal-media.ru/news/economy/202642/

Ученые предложили возвести геотермальную станцию для теплоснабжения курорта «Горячинск»

Ученые научно-исследовательского Иркутского государственного технического университета (НИ ИрГТУ) предложили построить геотермальную станцию для теплоснабжения крупнейшего курорта «Горячинск» на восточном берегу Байкала в Бурятии, стоимость проекта - около 14 миллионов рублей, говорится в сообщении НИ ИрГТУ.

«В настоящее время ведутся переговоры с ООО «Энергия» (Новосибирск), которое намерено построить на курорте «Горячинск» геотермальную станцию», - говорится в сообщении.

Авторами проекта являются кандидат технических наук, профессор НИ ИрГТУ Михаил Толстой и доктор геолого-минералогических наук, профессор Николай Вилор.

На территории республики Бурятия своими геотермальными водами славятся курорты «Аршан» и «Горячинск», которые имеют всероссийское значение. В «Аршане» термальные воды встречаются на глубине около 400 метров и имеют температуру 45 градусов; в «Горячинске» месторождение горячей воды (55 градусов) расположено прямо под курортом на глубине 20 метров.

«Этот объект идеально подходит для сооружения геотермальной станции. Тепловая мощность месторождения составляет 98-100 мегаватт. Предварительные исследования показывают, что запасы воды могут быть увеличены в два раза, и, соответственно, увеличится мощность», - информирует НИ ИрГТУ.

На месторождении в Горячинске имеется две рабочие скважины с температурой 52-54 градуса. Мощность этих скважин составляет 1,7 мегаватт, для теплоснабжения курорта необходимо 0,85 мегаватт. «Близость к разворачивающемуся строительству туристской ОЭЗ «Байкальская гавань» дает ему перспективы развития вплоть до организации SPA-курорта высокого уровня», - говорится в сообщении.

Сейчас в Горячинске работает угольная котельная, которая производит до 1,8-1,9 тысяч тонн золошлаковых отходов и распространяет в атмосферу Байкальской территории 50-60 тонн газопылевых выбросов в год.

Ученые НИ ИрГТУ предлагают использовать в работе геотермальной станции четыре насоса, три из которых будут рабочими, один запасной.

«Стоимость геотермальной энергии в два раза ниже, чем стоимость эксплуатации имеющейся на курорте угольной котельной. Сооружение геотермальной станции обойдется в 13,5-14 миллионов рублей. Согласно расчетам, через три-четыре года она уже будет приносить прибыль. Для обслуживания автоматизированной станции достаточно одного инженера», - сообщается в пресс-релизе.

Бальнеологический курорт «Горячинск» - один из старейших курортов Сибири. Курорт расположен на берегу озера Байкал в лесном массиве, в 180 километрах от Улан-Удэ, передает РИА Новости.