11.09.2012, Первый лесопромышленный портал

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-46017.html

Изобретатели ИрГТУ получили патент на лесосушильную камеру

Роспатент РФ принял решение о выдаче патента на полезную модель лесосушильной камеры с комбинированной циркуляцией. Авторы изобретения - профессор кафедры электропривода и электрического транспорта НИ ИрГТУ Михаил Дунаев и его аспирант Алексей Михеев.

"Задача производителя - высушить древесину быстро и качественно. Естественная сушка без использования вентилятора дает неплохие результаты, но длительна по времени. Можно сказать, что установки подобного типа ушли в прошлое. Ведь производитель заинтересован в том, чтобы быстро просушить древесину и быстро продать", - рассказывает М. Дунаев. - Мы решили усовершенствовать существующие методики сушки".

Как разъяснил профессор М. Дунаев, существующие современные методы сушки с использованием нагревателей и вентиляторов приводят к дефектам древесины - доску "ведет" или она трескается. Изобретатели разработали экспериментальную модель сушилки и метод, позволяющие сократить время сушки и получить древесину высокого качества.

"Политеховцы" соединили два способа: метод сушки древесины без принудительной вентиляции и метод сушки древесины с включением вентилятора, и, кроме того, применили осциллирующие температурные режимы, создающие тепловлагонасос. Сначала температуру поднимают до 60 градусов, затем опускают до 40, и так несколько раз. Это приводит к тому, что влага вытягивается из волокон древесины. Благодаря этому доски не растрескиваются, древесина равномерно высыхает по всей длине пиломатериала. В результате сушка происходит в два раза быстрее, падает влажность, а качество пиломатериалов остается высоким. Лесосушильная камера Дунаева и Михеева позволяет увеличить производительность труда в два раза при увеличении себестоимости на 10%.

Чтобы проверить свои предположения, ученые разработали лабораторную установку для сушки древесины. Сушильная камера представляет собой металлический ящик из нержавеющей стали с термостойкой изоляцией и уловителем влаги. Ящик оснащен температурными датчиками и электрическим психрометром для контроля температуры и относительной влажности воздуха. Центробежный вентилятор соединен с двигателем, подключенным к преобразователю частоты, а тот управляется с помощью автоматической системы контроля и управления. Электронная "начинка" сушилки сделана на основе стендов фирмы Danfoss стоимостью 600 евро.

Эксперты Роспатента нашли разработку актуальной.

Профессор кафедры "Электропривода и электрического транспорта" М.Дунаев читает в ИрГТУ "Асинхронный электропривод", "Автоматизированные системы управления электроприводом", "Экспертные системы для электропривода" и "Промышленная электроника". Аспирант Алексей Михеев в ближайшее время собирается защищать кандидатскую диссертацию по автоматизированному комплексу для сушки древесины.