15.03.2012, Информационное агентство РИА – Новости

http://eco.ria.ru/business/20120315/595686266.html

Геотермальная станция может быть возведена на Байкале

Ученые научно-исследовательского Иркутского государственного технического университета (НИ ИрГТУ) предложили построить геотермальную станцию для теплоснабжения крупнейшего курорта "Горячинск" на восточном берегу Байкала в Бурятии, стоимость проекта - около 14 миллионов рублей, говорится в сообщении НИ ИрГТУ в четверг.

"В настоящее время ведутся переговоры с ООО "Энергия" (Новосибирск), которое намерено построить на курорте "Горячинск" геотермальную станцию", - говорится в сообщении.

Авторами проекта являются кандидат технических наук, профессор НИ ИрГТУ Михаил Толстой и доктор геолого-минералогических наук, профессор Николай Вилор.

На территории республики Бурятия своими геотермальными водами славятся курорты "Аршан" и "Горячинск", которые имеют всероссийское значение. В "Аршане" термальные воды встречаются на глубине около 400 метров и имеют температуру 45 градусов; в "Горячинске" месторождение горячей воды (55 градусов) расположено прямо под курортом на глубине 20 метров.

"Этот объект идеально подходит для сооружения геотермальной станции. Тепловая мощность месторождения составляет 98-100 мегаватт. Предварительные исследования показывают, что запасы воды могут быть увеличены в два раза, и, соответственно, увеличится мощность", - информирует НИ ИрГТУ.

На месторождении в Горячинсе имеется две рабочие скважины с температурой 52-54 градуса. Мощность этих скважин составляет 1,7 мегаватт, для теплоснабжения курорта необходимо 0,85 мегаватт. "Близость к разворачивающемуся строительству туристской ОЭЗ "Байкальская гавань" дает ему перспективы развития вплоть до организации SPA-курорта высокого уровня", - говорится в сообщении.

Сейчас в Горячинске работает угольная котельная, которая производит до 1,8-1,9 тысяч тонн золошлаковых отходов и распространяет в атмосферу Байкальской территории 50-60 тонн газопылевых выбросов в год.

Ученые НИ ИрГТУ предлагают использовать в работе геотермальной станции четыре насоса, три из которых будут рабочими, один запасной.

"Стоимость геотермальной энергии в два раза ниже, чем стоимость эксплуатации имеющейся на курорте угольной котельной. Сооружение геотермальной станции обойдется в 13,5-14 миллионов рублей. Согласно расчетам, через три-четыре года она уже будет приносить прибыль. Для обслуживания автоматизированной станции достаточно одного инженера", - сообщается в пресс-релизе.

Бальнеологический курорт "Горячинск" - один из старейших курортов Сибири. Курорт расположен на берегу озера Байкал в лесном массиве, в 180 километрах от Улан-Удэ.