10.09.2012, Информационно-аналитический портал СибИнформ

http://sibinform.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22570&Itemid=21

Иркутские ученые изобрели и запатентовали инновационную лесосушильную камеру

Роспатент РФ принял решение о выдаче патента на полезную модель лесосушильной камеры с комбинированной циркуляцией, которую изобрели профессор кафедры электропривода и электрического транспорта НИ ИрГТУ Михаил Дунаев и его аспирант Алексей Михеев.

Как сообщили «МК Байкал» в пресс-службе НИ ИрГТУ, изобретатели разработали экспериментальную модель сушилки и метод, позволяющие сократить время сушки и получить древесину высокого качества.

«Изобретатели соединили два способа: метод сушки древесины без принудительной вентиляции и метод сушки древесины с включением вентилятора, и, кроме того, применили осциллирующие температурные режимы, создающие тепловлагонасос, - рассказали в пресс-службе. – Сначала температуру поднимают до 60 градусов, затем опускают до 40, и так несколько раз. Это приводит к тому, что влага вытягивается из волокон древесины. Благодаря этому доски не растрескиваются, древесина равномерно высыхает по всей длине пиломатериала».

В результате сушка происходит в два раза быстрее, падает влажность, а качество пиломатериалов остается высоким. Хотя как существующие современные методы сушки с использованием нагревателей и вентиляторов приводят к дефектам древесины – доску «ведет» или она трескается. Кроме того, лесосушильная камера Дунаева и Михеева позволяет вдвое увеличить производительность труда при увеличении себестоимости на 10 %.

Сушильная камера представляет собой металлический ящик из нержавеющей стали с термостойкой изоляцией и уловителем влаги. Ящик оснащен температурными датчиками и электрическим психрометром для контроля температуры и относительной влажности воздуха. Центробежный вентилятор соединен с двигателем, подключенным к преобразователю частоты, а тот управляется с помощью автоматической системы контроля и управления. Электронная «начинка» сушилки сделана на основе стендов фирмы Danfoss стоимостью 600 евро.