10.09.2012, Информационный бизнес-портал Usolie.info

http://www.usolie.info/news/7230

Ученые НИ ИрГТУ запатентовали модель лесосушильной камеры с комбинированной циркуляцией

Роспатент принял решение о выдаче патента на полезную модель лесосушильной камеры с комбинированной циркуляцией. Как сообщается на сайте НИ ИрГТУ, авторы изобретения – профессор кафедры электропривода и электрического транспорта НИ ИрГТУ Михаил Дунаев и его аспирант Алексей Михеев.

Исследователи ставили перед собой задачи усовершенствовать процесс сушки древесины, сделать ее менее длительной и более эффективной.

Как пояснил профессор Дунаев, существующие методы с использованием нагревателей и вентиляторов приводят к дефектам древесины – доску «ведет» или она трескается. Суть изобретения в объединении двух способов: метода сушки древесины без принудительной вентиляции и с включением вентилятора. Кроме того, в процессе температуру в лесосушильной камере последовательно то поднимают до 60, до снижают до 40 градусов. Благодаря этому древесина равномерно высыхает по всей длине пиломатериала, сушка происходит в два раза быстрее. Лесосушильная камера Дунаева и Михеева позволяет увеличить производительность труда в два раза при увеличении себестоимости только на 10%.

Сушильная камера представляет собой металлический ящик из нержавеющей стали с термостойкой изоляцией и уловителем влаги. Она оснащена температурными датчиками и электрическим психрометром для контроля температуры и относительной влажности воздуха. Центробежный вентилятор соединен с двигателем, подключенным к преобразователю частоты, а тот управляется с помощью автоматической системы контроля и управления. Электронная часть камеры выполнена на основе стендов фирмы Danfoss стоимостью 600 евро.